ICS 65.060.99

B 91

备案号：

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXXX—201X

平面筛种子分级机

Flat sieves seed graders

（征求意见稿）

201X - XX - XX发布

201X - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准起草单位：黑龙江省农副产品加工机械化研究所。

本标准起草人：

本标准为首次制定。

平面筛种子分级机

范围

本标准规定了平面筛种子分级机的型号和主参数、技术要求、安全要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于振动式矩形台面的平面筛种子分级机（以下简称分级机）。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5226.1 机械安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件

GB/T 12620 长圆孔、长方孔和圆孔筛板

GB/T 5983 种子清选机试验方法

GB/T 8196 机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求

GB/T 9239.1—2006 机械振动 恒态(刚性)转子平衡品质要求 第1部分：规范与平衡允差的检验

GB/T 9969—2008 工业产业使用说明书

GB 10396—2006 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 13306—2011 标牌

JB/T 5673  农林拖拉机及机具涂漆 通用技术条件

JB/T 10200 种子加工与粮食处理设备 型号编制规则

LS/T 3501.4—1993 粮油加工机械通用技术条件 铸件

LS/T 3501.5—1993 粮油加工机械通用技术条件 板件、板型钢构件技术要求

LS/T 3501.6—1993 粮油加工机械通用技术条件 焊接件

LS/T 3501.12—1993 粮油加工机械通用技术条件 产品包装

型号和主参数

型号

分级机的型号按JB/T 10200的规定编制。

主参数和主参数系列

分级机主参数和主参数系列见表1。

主参数和主参数系列

| 项 目 名 称 | 主参数系列 |
| --- | --- |
| 生产率 /(t/h) | 3、5、7.5、10、15、20 |

技术要求

一般技术要求

加工件应符合以下要求：

铸件应符合LS/T 3501.4—1993第4、5、6章规定；

板件、板型钢构件应符合LS/T 3501.5—1993第4、5章规定；

焊接件应符合LS/T 3501.6—1993第4、5、7章规定。

调节机构应定位准确、紧固可靠。

筛板更换应简便。

性能指标

主要原料种子净度大于或等于99%，水分不大于13 %，其性能指标应符合表2规定。

主要性能指标

| 项 目 名 称 | 性 能 指 标 |
| --- | --- |
| 生产率 /(t/h) | 不低于产品使用说明书规定 |
| 分级合格率 /(%) | ≥85 |
| 千瓦小时生产率 /(t/(kW·h)) | ≥2.5 |

主要部件技术要求

工作筛箱应符合以下要求：

筛板应符合GB/T 12620-2008规定；

木制筛框与筛板组合后，筛板平面度应不大于4 mm；

传动机构符合以下要求：

皮带轮质量大于或等于3 kg时应做静平衡试验；

传动机构平衡品质应符合GB/T 9239.1—2006中G 16级规定；

筛箱振动频率应在范围内可调。

装配技术要求

零部件应检验合格后再进行装配。

振幅偏差不大于设计振幅的±10%。

工作筛箱应运转平稳，无异常声音。

操纵和调节机构应灵活可靠，紧固件不得松动。

外观质量

分级机外表面涂漆质量应符合JB/T 5673规定的普通耐候涂层要求。

涂漆颜色应与种子加工成套设备相协调。防护罩涂漆颜色应与机体有所区别，其中木制筛框推荐涂木本色。

可靠性

平均故障间隔时间大于或等于300h。

使用有效度应大于或等于97 %。

使用说明书

产品使用说明书应按GB/T 9969—2008附录A规定编制。

单机作业时，应对配套使用的集尘装置加以说明。

安全要求

防护装置

传动带轮、胶带、外伸的轴端应装设固定式防护装置并符合GB /T 8196规定。

电动机保护接地应符合GB 5226.1规定。

安全标志

按照5.1.1规定的固定式防护装置应装设安全标志。安全标志应符合GB 10396规定。

推荐采用符号带和文字带组成的两带式安全标志：

符号带：采用GB 10396—2006中5.2规定的安全警戒标志及5.3规定的危险程度标志词“警告”；

文字带：应提供“作业时，不得打开或拆下防护装置”的文字信息。

环境指标

分级机单机作业时应配有集尘装置，工作场所空气中粉尘浓度不大于8mg/m3。

作业场所工作地点噪声不超过85dB（A）。

试验方法

按GB/T 5983规定执行。

检验规则

出厂检验

每台分级机均应进行出厂检验，检验合格方可出厂。

检验项目应符合4.5、4.6、5.1、5.2、8.1。

空运转30 min后，检查下列项目：

整机各部分应连接牢固，紧固件无松动；

起动正常，运转平稳，筛板无异常振动、卡碰及扭摆现象。

型式检验

有下列情况之一时，须进行型式检验：

新产品或老产品转厂生产时的试制定型鉴定；

正式生产后，如结构、工艺、材料有较大改变，可能影响产品性能时；

正常生产时，每三年进行一次；

产品长期停产后，恢复生产时；

国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时；

出厂检验结果与上次型式检验有较大差异。

在需进行型式检验的产品中，随机抽检至少1台。

型式检验项目为本标准规定的所有技术要求。

不合格分类

被检测的项目，凡不符合本标准第4章、第5章要求的均称不合格，按其对产品质量影响程度分为A、B、C三类。不合格分类见表3。

不合格分类

| 不合格分类 | 项 目 名 称 |
| --- | --- |
| 类 | 项 |  |
| A | 1 | 生产率 |
|  | 2 | 分级合格率 |
|  | 3 | 安全要求 |
| B | 1 | 千瓦小时生产率 |
|  | 2 | 可靠性 |
|  | 3 | 工作部件 |
| C | 1 | 装配要求 |
|  | 2 | 外观质量 |
|  | 3 | 标志 |
|  | 4 | 使用说明书 |

判定原则

采用逐项考核、按类判定的原则，当各类不合格项目数均小于或等于合格判定数Ac时，则判定

该批为合格；当各类不合格项目有一类大于或等于不合格判定数Re时，则判定该批为不合格。

抽样判定方案见表4，表中AQL为接收合格质量水平，Ac为合格判定数，Re为不合格判定数。

抽样判定方案

| 样品及方案 | 项 目 名 称 |
| --- | --- |
| 抽样方案 | 不合格分类 | A | B | C |
| 样品及方案 | 项 目 名 称 |
| 抽样方案 | 样本大小 | 2 |
|  | 项目数 | 3 | 3 | 4 |
|  | 特殊检查水平 | S-1 |
|  | 样本字码 | A |
| 合格品 | AQL | 6.5 | 25 | 40 |
|  | Ac Re | 0 1 | 1 2 | 2 3 |

标志、包装、运输及贮存

标志

分级机标牌应符合GB/T 13306—2011第3、5章规定。

标牌内容应符合以下要求：

产品名称和型号；

生产率、功率等主要性能指标；

制造厂名及商标；

制造日期和编号；

产品执行标准编号。

包装

分级机包装应符合LS/T 3501.12—1993第4章规定。

随机应带下列文件：

合格证书；

使用说明书；

使用安装图样；

备件清单及装箱单。

可按用户要求包装，包装技术要求应在合同中说明。

运输

分级机在运输时必须立放，装卸时不得撞击。

贮存

分级机应存放在干燥、通风的库房内。包装件露天贮存时不应超过30天。

____________________________